## Slide 1: Edição Vetorial de Ponto, Linha e Polígono
Prof. Herondino

## Slide 2: Edição Vetorial
A edição de dados vetoriais no SPRING é executada sobre mapas temáticos, cadastrais, redes e de MNT (modelos numéricos de terreno).
A representação vetorial destes mapas é a maneira mais precisa para representar um objeto geográfico, utilizando-se das entidades básicas como pontos, linhas e áreas (ou polígonos), para definir as classes temáticas, objetos geográficos e amostras (isolinhas e pontos cotados) numéricas.

## Slide 3: Edição Vetorial
No processo de edição de vetores no SPRING, especialmente de mapas cadastrais, temáticos e redes, o usuário tem de passar pelas etapas de Digitalização, Ajustes e Poligonalização.
Poligonizar
Criar Linha
Ajustar
Os dados vetoriais podem ser inseridos no sistema por rotinas de importação.

## Slide 4: Edição Gráfica
Para edição gráfica é necessário abrir a barra de ferramentas de “Edição topológica…” (figura abaixo) e observar alguns parâmetros para obter o traçado desejado

## Slide 5: Edição Gráfica

## Slide 6: Edição Gráfica
Para editar uma linha:
  deve selecionar um plano temático (Ex: Aguia)

## Slide 7: Edição Gráfica
Para editar uma linha:
  deve selecionar um plano temático (Ex: Aguia)
  Abrir a edição vetorial

## Slide 8: Edição Gráfica
Para editar uma linha:
  deve selecionar um plano temático (Ex: Aguia)
  Abrir a edição vetorial
  Modo de Edição

## Slide 9: Modo de Edição
Além de acessar o modo de Edição Vetorial pela guia Editar, também esse pode ser acessado pela guia Exibir e também pelo Painel de Controle

## Slide 10: Editando Linha - Zoom
Aplique o zoom de maneira que o objeto a ser editado esteja distintamente separado dos demais:

## Slide 11: Editando Linha
No modo edição:
  Selecionar Criar Linha

## Slide 12: Editando Linha
Após o contorno do objeto na fronteira dos pixels, salve.
O botão esquerdo do mouse ativa a edição e o direito a finaliza

## Slide 13: Ajustando Pontos
Após salvar, faça o ajustamento dos pontos

## Slide 14: Ajustando Pontos
Os nós ajustados são indicados pelo cor verde e os nós não ajuntados na cor azul

## Slide 15: Ajustando Pontos
Os nós ajustados são indicados pelo cor verde e os nós não ajuntados na cor azul
Nesta área também tem-se informação de quantos nós existem e quantos possuem apenas uma ligação, desta forma orientando quantos necessitam ser ajustados.

## Slide 16: Ajustando Pontos
Os nós ajustados ou os nós não ajustados podem ser verificados a qualquer momento nos ícones de verificação.

## Slide 17: Ajustando Pontos
Sempre que houver necessidade de ajuste de nós, deve-se aproximar do pixel para se ter uma melhor visão das duas linhas que se encontram
Na paleta de edição, selecione mover ponto para aproximar os pontos e posterior ajustamento

## Slide 18: Ajustando Pontos
Deve haver aproximação suficiente para que o algoritmo proceda o ajustamento
Não ocorre ajustamento
ocorre ajustamento

## Slide 19: Ajustando Pontos
Salve e faça o ajustamento de pontos

## Slide 20: Quebra de Linha
Na paleta de edição encontramos a opção Quebrar Linha
Escolha o ponto de quebra de linha.

## Slide 21: Quebra de Linha
Então elimine a linha indesejada, confirmando a remoção.
Eliminar linha

## Slide 22: Criando Polígono
Feito o contorno do polígono e o ajuste de nós, então construa o polígono, através do ícone Poligonizar
Na parte inferior do Spring é mostrado que há um polígono criado.

## Slide 23: Apagando uma área
Para apagar uma área desejada ative Eliminar área

## Slide 24: Apagando uma área
O sistema solicita a confirmação da remoção. Clique em sim e as linhas da área contornada será eliminada.

## Slide 25: Criando Linha por Pontos
Também há a possibilidade de se criar a linha por dois pontos. Utilizando a ferramenta Criar Linha por Ponto, pode-se inserir dois pontos (2 par de coordenadas).

## Slide 26: Criando Linha por Pontos
Quando executado o algoritmo cria uma linha que é construída do ponto inicial até o ponto final

## Slide 27: Operações Métricas
Na guia Temático tem-se instrumentos para medir área, perímetro, comprimento, distância, ângulo e poligonal.

## Slide 28: Operações Métricas
A partir da opção selecionada por Área/Perímetro, pode-se saber qual o valor da área em metros quadrados e o seu perímetro em metros.

## Slide 29: Operações Métricas
Também com um único clique saber a distância de uma determinada via em metro, ou outra unidade de medida desejada.

## Slide 30: Exportando Linhas e Polígonos
Uma maneira de tornar disponível linhas e polígonos é exportando para um formato mais popular com o Shapefile (.shp) ou outro compatível com o SIG que você quer utilizar.

## Slide 31: Exportando Linhas e Polígonos
Ao ativar a opção Exportar Dados Vetoriais e Matriciais, abre-se a seguinte janela:

## Slide 32: Importando Linhas e Polígonos
Também é possível importar dados vetoriais e matriciais de outros SIG desde que estejam em algum dos formatos aceitos pelo SPRING.

## Slide 33: Importando Linhas e Polígonos
Ao acionar a opção Importar Dados Vetoriais e Matriciais, abre-se a janela ao lado, dispondo todos os tipos de arquivos possíveis para a importação e uso no SPRING.
Depois de escolher o arquivo a ser importado na opção Arquivo, basta executar para ocorrer a importação.

## Slide 34: Referência Bibliográfica
INPE. SPRING. Tutorial em Geoprocessamento, 2011. Disponivel em: <http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/.html>. Acesso em: 20 Marco 2011